| Уменьшение мощности дв-ля | Черный дым | Голубой дым | Высокий расход масла | Повышенный шум ТКР | Циклический шум ТКР | Утечка масла из компрессора | Утечка масла из турбины | Потеря мощности, дымление, высокий расход топлива, перегрев двигателя, высокая температура выхлопных газов, утечки масла из турбокомпрессора – это симптомы неполадок в работе ТКР. Однако все это часто несправедливо относят к неисправности турбокомпрессора, так как дефекты других деталей двигателя приводят к аналогичным симптомам. Так как турбокомпрессор – самонастраивающийся агрегат двигателя, только механические неисправности или загромождения воздушных и газовых каналов из-за грязи и посторонних предметов ухудшают его работу. До замены турбокомпрессора определите Вашу проблему с помощью приведенной таблицы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ |
| × | × | × | × |  |  | × |  | Грязный воздушный фильтр | Очистите или замените воздушный фильтр |
|  | × | × | × | × | × | × |  | Загромождение подвода воздуха к компрессору | Удалите загромождение или замените негодные детали |
| × | × |  |  | × |  |  |  | Загромождение отвода воздуха от компрессора | Удалите загромождение или замените негодные детали |
| × | × |  |  | × |  |  |  | Загромождение во впускном трубопроводе | Удалите загромождение согласно руководства по двигателю |
|  |  |  |  | × |  |  |  | Утечка воздуха из подвода к фильтру в компрессор | Замените прокладки или затяните болты |
| × | × | × | × | × |  |  |  | Утечка воздуха из компрессора во впускную систему | Замените прокладки или затяните болты |
| × | × | × | × | × |  |  |  | Утечка воздуха между впускным коллектором и ДВС | Замените прокладки или затяните болты |
| × | × | × | × | × |  | × |  | Посторонний предмет в выпускной системе | Удалите посторонний предмет |
| × | × |  |  |  |  | × |  | Загромождение в выпускной системе | Удалите загромождение или замените негодные детали |
| × | × |  |  | × |  |  |  | Трещина выпускного коллектора, плохие прокладки | Замените прокладки и неисправные детали |
| × | × |  |  | × |  |  |  | Утечка газа на выходе из турбины | Замените прокладки и затяните болты |
|  |  |  |  | × |  |  |  | Утечки газа в выпускной системе после ТКР | Согласно руководства к двигателю устраните утечки |
|  |  | × | × |  |  | × | × | Ограничение подвода масла к турбокомпрессору | Удалите загромождение или замените негодные детали |
|  |  | × | × |  |  | × | × | Плохая вентиляция картера | Согласно руководства к двигателю устраните сопротивление |
|  |  | × | × |  |  | × | × | Закоксовывание или загрязнение корпуса подшипника | Заметине масло, масляный фильтр или турбокомпрессор |
| × | × |  |  |  |  |  |  | Неисправности в топливной аппаратуре | Отрегулируйте или замените неисправные узлы топ/аппар-ры |
| × | × |  |  |  |  |  |  | Неправильная работа клапанов головки цилиндров | Отрегулируйте работу клапанов головки цилиндров |
| × | × | × | × |  |  | × | × | Износ гильзы цилиндров и/или поршневых колец | Отремонтируйте согласно руководства по двигателю |
| × | × | × | × |  |  | × | × | Прогоревшие клапана и/или поршни | Отремонтируйте согласно руководства по двигателю |
| × | × | × | × | × | × | × | × | Сильное загрязнение колеса компрессора | Снимите ТКР, удалите загрязнение в спец.мастерской |
| × | × | × | × | × | × | × | × | Неисправность турбокомпрессора | Доставить на предприятие для диагностики или ремонта |

Таблица поиска неисправностей турбокомпрессоров

# Text boxes

НАЙДИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ТУРБОКОМПРЕССОРА